## Slide 1: Lab4 Notes
zjx@ustc.edu.cn
2019.4.25

## Slide 2: 显示区域和定时参数
HFP
有效显示区域
HBP
HSPW
VBP
VFP
VSPW
HSync
VSync
23
64
600
37
6
800
56
120
（ 800 x 600 @72 ）
666
1040
HEN
VEN

## Slide 3
pclk
hs
vs
行周期
场周期
0
799
855
975
1039
( 单位：像素 )
hs
0
599
636
642
665
( 单位：行 )
vs
always @(posedge pclk, negedge rstn)
if (!rstn) hcnt <= 856;
else if (hcnt == 1039) hcnt <= 0;
else hcnt <= hcnt + 1;
always @(posedge pclk, negedge rstn)
if (!rstn) vcnt <= 637;
else if (hcnt == 855) begin
if (vcnt == 665) vcnt <= 0;
else vcnt <= vcnt + 1; end
always @(posedge pclk, negedge rstn)
if (!rstn) hs <= 0;
else if (hcnt == 975) hs <= 1;
else if (hcnt == 855) hs <= 0;
显示区
消隐区
BP
FP
SP
hs/vs
assign hen = hcnt < 800;
assign ven = vcnt < 600;
assign vrgb = (vhen & hen) ? vdata : 0;

## Slide 4: 显示区域和定时参数
HFP
绘画
区域
HBP
HSPW
VBP
VFP
VSPW
HSync
VSync
195
64+272
256
209
6
256
272+56
120
（ 256 x 256 @72 ）
666
1040
HEN
VEN

## Slide 5: Verilog 编码细节
行/场同步信号：建议用寄存器输出
  出错现象：不显示
像素信号：注意消隐，建议用寄存器输出
  出错现象：不显示，显示出现色散
  由于存储器和控制器速度限制导致，降低时钟频率，例如, 选择800x600@60Hz (40MHz)
其他疏忽
  if … else的匹配
  begin … end语句块
  变量位宽的匹配
Notes: 连接显示器时，出现输入信号超出范围

## Slide 6: The End